А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017                                                                                                                           № 2806

О внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 25.04.2017      № 1441 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания в его составе территории площадью 12,1 га           в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью  «ГрандСити», Администрация района  постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района  от 25.04.2017 № 1441 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания в его составе территории площадью 12,1 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР»:

1.1 Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению.».

1.2. Дополнить постановление приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района			  	                      Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  19.07.207  № 2806

Подготовлено:

ООО «Гранд(/6ти»

Генеральны

Байдуков

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки

ши по планировке территории площадью 12.1 га в

расный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР

20 апреля 2017 г.

г. Ярославль

- Задание на выполнение геодезических изысканий.

  - Скомпоновать геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории в следующем объеме.

    - Принять в работу имеющиеся топографические съемки по проектируемой территории, официально преданные ДАЗО мэрии г. Ярославля из собственного архива в адрес группы компании «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (инициатор проработки организации заездов на территорию с ул. Папанина и пр. Машиностроителей г. Ярославля) во II квартале 2016 г.

    - Принять в работу имеющиеся топографические съемки по проектируемой территории, выполненные по заказу ООО «БИГАМ-Инвест» силами ООО «Стройизыскания» в 2013 году для размещения магазина промышленного оборудования на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:1851 с прилегающей территорией (предположительно 1-я очередь застройки территории).

    - Принять в работу имеющиеся топографические съемки по северо-восточной части проектируемой территории, выполненные по заказу группы ИП Артюхиной А.С. силами ООО «Стройизыскания» в 2015 г. для подготовки и утверждения документации по планировке территории 26,2 га на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:141 и 76:17:107101:3213.

  - Топографическая съемка выполняется в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Система координат - СК-76, система высот - Балтийская, 1977 г. Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций выполняется в границах съемки.

  - Инженерные изыскания должны быть проведены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

  - При необходимости осуществляется необходимая досъемка территорий, не охваченных актуализированной информацией.

  - После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории осуществляется подготовка проектной и рабочей документации по отдельным объектам строительства. При этом производство геодезических

изысканий для размещения отдельных объектов осуществляется в соответствии с действующей нормативной базой в строительстве, имеющиеся топографические съемки при необходимости актуализируются.

- Задание на выполнение геологических и гидрогеологических изысканий.

  - Представить в составе документации по планировке территории технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный специализированной организацией, для размещения магазина промышленного оборудования на земельном участке 76:17:107101:1851 (предположительно 1-я очередь застройки территории).

  - Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить решение следующих вопросов:

    - Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом по деформациям (осадкам).

    - Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом несущей способности (устойчивости).

  - Инженерно-гидрогеологические изыскания должны обеспечить сведения:

    - О наличии и условиях залегания подземных вод в период проведения изысканий, их напорной характеристике.

    - Об ориентировочной оценке возможных изменений уровня подземных вод.

    - О возможных сезонных и многолетних (до 25 лет) колебаниях уровня подземных вод по данным многолетних режимных наблюдений или годичного цикла наблюдений.

    - О химизме вод и фильтрационных свойствах водовмещающих пород, определяющих агрессивность среды по отношению к материалам фундаментов.

  - На территории размещается ряд объектов социально-культурно-бытового назначения и ряд жилых объектов. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории, осуществляется подготовка проектной и рабочей документации по отдельным объектам строительства. При этом производство геологических изысканий для размещения отдельных, объектов осуществляется в соответствии с действующей нормативной базой в строительстве.

  - Инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02- 96».

- Задание на выполнение инженерно-экологических и инженерногидрометеорологических изысканий.

Инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания выполняются для экологического обоснования проектирования и строительства объектов с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических условий и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. Задача изысканий — исследование экологического состояния отдельных компонентов окружающей природной среды и экосистемы в целом, разработка рекомендаций по снижению неблагоприятных последствий строительства, разработка рекомендаций и предложений по обоснованию природоохранных мероприятий для атмосферного воздуха, почв, извлекаемых грунтов.

  - Инженерные изыскания проводятся в соответствии с требованиями:

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

  - В составе изысканий выполняется:

    - Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования.

    - Рекогносцировочное обследование территории с опробованием грунтов и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды.

    - Лабораторные исследования отобранных проб.

Подготовил: Директор по развитию проектов

ООО «ГрандСити»